# План-проект учебной компьютерной сети школы

## Описание задания

Необходимо спроектировать сегмент учебной компьютерной сети для школы. В школе уже существует две сети:

- административная сеть, объединяющая компьютеры директора, секретаря и бухгалтерии;

- компьютеры кабинетов информатики, имеющих выделенный сервер (обычный компьютер под управлением Windows XP).

Кроме этого еще в 3-ти кабинетах имеются демонстрационные компьютеры с проекторами и 1 компьютер в учительской.

Планируется одновременная трансляция видео и передача голосовых данных

## Исходные данные

- Цели использования сети:

- Обучение школьников различным дисциплинам с использованием сетевых технологий.

- Доступ к информационным ресурсам (библиотека, Интернет).

- Демонстрация видео уроков.

- Голосовое общение по сети.

- Требуемые характеристики сети:

- скорость передачи достаточная для поддержания видеовещания и голосового общения;

- выход в интернет.

- отделение учебной сети от имеющейся административной сети;

- ограничение доступа пользователей к ресурсам сети.

- масштабируемость.

- Характеристики существующих компьютеров и других устройств:

В организации имеется уже существующая сеть с выделенным сервером, объединяющая компьютеры в кабинетах информатики.

количество компьютеров — 26:

  - кабинет информатики 1 (10 ученических + 1 учительский);

  - кабинет информатики 1 (10 ученических + 1 учительский + 1 сервер);

  - по одному компьютеру в 3 кабинетах (история, география, биология);

  - один компьютер в учительской.

Все компьютеры типовые и имеют следующие характеристики:

- Процессор — Athlon XP 1600+;

- Оперативная память — 256 Мб;

- Жесткий диск — 40 Гб;

- Сетевой адаптер — встроенный (100 Мб, Ethernet).

- количество принтеров — 2 (Samsung ML-1015).

- модемы — аналоговый модем HSP56 MicroModem.

- Характеристики используемого программного обеспечения:

- Операционные системы:

- WindowsXP professional.

- Примерная схема здания.

## Проектирование сети

- Способ сегментирования и объединения сегментов:

- целесообразно использовать концентраторы, т.к. планируется объединять в сеть не большое количество компьютеров (менее 30).

- целесообразно расположить на каждом этаже по концентратору, т.к. в будущем планируется покупка компьютеров для других кабинетов и подключение их к учебной компьютерной сети.

- Тип кабеля — не экранированная витая пара 5-й категории.

- Активные устройства — ADSL модем с встроенным брандмауэром.

- Программное обеспечение:

- ОС для рабочих станций — Windows XP (уже имеется на компьютерах);

- ОС для сервера — Windows 2003 server (необходимо купить для установки на 1 компьютер);

- прокси-сервер — TrafficInspector (необходимо купить для установки на 1 компьютер);

- антивирусное программное обеспечение — Dr.Web (необходимо купить на каждый компьютер используемый в сети)

- Разработка схемы сети.

## Определение стоимости

- Анализ основных направлений затрат:

- сетевое оборудование (концентраторы, не экранированная витая пара 5-й категории, ADSL модем, подключение по технологии ADSL, и т.д.);

- модернизация сервера (оперативная память, жесткий диск);

- монтажное оборудование и инструменты (клещи, короба и т.д.);

- программное обеспечение (Windows 2003 server, TrafficInspector, Dr.Web).

- Составление сметы примерных затрат.

| Наименование | Цена руб. | Кол-во | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперативная память 512 Мб | 777,00руб. | 1 шт. | 777,00руб. |
| Жесткий диск 160 Gb | 1 606,00руб. | 1 шт. | 1 606,00руб. |
| Витая пара | 8,00руб. | 200 М | 1 600,00руб. |
| Концентраторы | 440,00руб. | 3 шт. | 1 320,00руб. |
| ADSL модем | 932,00руб. | 1 шт. | 932,00руб. |
| Клещи | 1 530,00руб. | 1 шт. | 1 530,00руб. |
| Разъемы RJ-45 | 10,00руб. | 10 шт. | 100,00руб. |
| Короб | 33,00руб. | 7 шт. | 231,00руб. |
| Windows 2003 server | 82 706,00руб. | 1 шт. | 82 706,00руб. |
| TrafficInspector | 4 500,00руб. | 1 шт. | 4 500,00руб. |
| Dr.Web | 700,00руб. | 27 шт. | 18 900,00руб. |
| ADSL интернет | 1 500,00руб. | 1 шт. | 1 500,00руб. |
|  |  | ИТОГО | 115 702,00руб. |

## Примерный план проведения работ

| Наименование работ | Кол-во дней | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Уточнение необходимой длины кабелей | 1 |  |
| Покупка материалов | 2 |  |
| Монтаж локальной сети | 5 |  |
| Установка программного обеспечения | 3 |  |
| Всего | 11 |  |